## Slide 1: Master Rad Numerički model sistema za odvođenje atmosferskih voda sa slivova južnog dela naselja Beška kandidat: Aleksandar Sandić
Komisija za odbranu:
Doc. dr Mirjana Horvat, dipl. inž. građ., mentor
Doc. dr Zoltan Horvat, dipl. inž. građ., član
Doc. dr Ognjen Gabrić, dipl. inž. građ., član
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Univerzitet Novi Sad
Katedra za hidrotehniku i vodno inženjerstvo okoline

## Slide 2: Tema master rada
Sprovođenje
hidrauličko hidrološke analize predloženog tehničkog rešenja sabirne mreže atmosferskih voda za slivove južnog dela
naselja Beška.

## Slide 3: Predmetna lokacija
Naselje Beška nalazi se u Vojvodini – opština Inđija, Sremski okrug.
Na severnoj granici naselja teče reka Dunav
Naselje se sastoji od grupacija individualnih porodičnih kuća
Prema popisu iz 2011. u naselju živi 5783 stanovnika u 1955 domaćinstava

## Slide 4: Tehnički opis sistema

## Slide 5: Tehnički opis sistema
Dužina kanalizacione mreže = 25 164 m
Površina sliva = 200.8 ha.
Na predmetnoj mreži nalaze se 17 izliva
Recipijent je lokalni kanal koji vodu transportuje u Dunav.

## Slide 6: Tehnički opis sistema
U simulaciji Sistema korišćeno 5 vrsta kanala:
Tip A - Trapezni zemljani kanal sa nagibom stranica 1:1,
Tip B - Trapezni zemljani kanal sa betonskom oblogom i nagibom stranica 1:1,
Tip C - Betonski kanal pravougaonog poprečnog preseka,
Tip D - Zacevljen PVC kanal,
Tip E - Betonska rigola.

## Slide 7: Programski paket SWMM
SWMM (storm water management model)
Simuliran proces transformacije padavina sa slivnih površina u efektivni oticaj i njegov transport korz mrežu provodnika do recipijenta.

## Slide 8: Programski paket SWMM
Osnova matematičkog modelovanja u mreži bazira se na Sen Venanovim jednačinama održanja mase i količine kretanja za neustaljeno linijsko tečenje u otvorenim kanalima koje mogu da se napišu u obliku:
Q proticaj u (m3/s), t je vreme u (s), x označava koordinatu (rastojanje) duž toka u (m), A je površina poprečnog preseka u (m2), H obeležava pijezometarsku kotu (kota dna + dubina vode), g je gravitaciono ubrzanje u (m/s2), dok je I nagib linije energije.

## Slide 9: Programski paket SWMM
Prilikom rešavanja Sen Venanovih jednačina softver SWMM može da koristi sledeće numeričke modele:
    model ustaljenog tečenja
    model kinematskog talasa
    model dinamičkog talasa.
U ovom radu korišćen je model dinamičkog talasa.

## Slide 10: Opšte postavke simulacije
Maksimalno rastojanje između dva šahta je 50m
Simulirani vreme iznosi 12 sati
Linijski gubitci energije u cevima računati su Hazen-Williams-ovom jednačinom
Proračun infiltracije vršen je jednačinom Green-Ampta

## Slide 11: Proračun visina padavina i vreme koncentracije na slivovima
Proračun visine i intenziteta padavina vršen je preko proračuna vremena koncentracije kiše Tc
Proračun je vršen iterativno do preciznosti dva uzastopna rezultata u redu veličine 1 minut.
Vršeno je 8 iterativnih proračuna (za svaki sliv posebno)
Za dijagram učestalosti ukupnih visina padavina korišćen je dijagram očitavanja padavina sa hidrometerološke stanice Petrovaradin – Novi Sad i to za dvočasovnu koncentraciju kiše.

## Slide 12: Proračun visina padavina i vreme koncentracije na slivovima
I
II
III
IV

## Slide 13: Proračun visina padavina i vreme koncentracije na slivovima

## Slide 14: Dodatna ograničenja
Minimalna dozvoljena brzina vode u kolektorima je 0.4 m/s
Maksimalna dozvoljena brzina vode u kolektorima je 5.0 m/s
Maksimalni stepen punjenja provodnika je 80%, a izuzetno 90%.

## Slide 15: Slivovi
Rezultati proračuna prikazani su za sliv 16.

## Slide 16: Sliv 16

## Slide 17: Sliv 16
Lociran je u centralnom delu razmatranog područja.
Dužina meže provodnika iznosi 4167m.
Mrežu kolektora napaja efektivni proticaj sa 32.24 ha slivnih površina.
Najzastupljeniji tip provodnika je zemljani kanal sa padom stranica 1:1 (tip A) sa dužinom od 1732m i zastupljenošću od 41% u kompletnoj dužini mreže.
Vreme koncentracije kiše na slivu je 33 min i za to vreme javlja se intenzitet koji iznosi 31.45 mm/h.
Na slivu se nalazi 1 izliv.

## Slide 18: REZULTATI SIMULACIJE

## Slide 19: Maksimalne i minimalne brzine u provodnicima i maksimalne dubine u šahtovima

## Slide 20: Maksimalni protoci na izlivima

## Slide 21: Kritične tačke i kritične deonice

## Slide 22: Kritične tačke i kritične deonice sliva 16
Postoji jedna kritična tačka gde se javljaja brzina manja od minimalne propisane i to 0.3 m/s (uliv deonice u šahtu 2), uspor zbog bočnog priliva na šahtu 2. Predlaže se češće održavanje.
Maksimalne brzine ne premašuju 5 m/s i na ovoj simulaciji najveća brzina iznosi 3.7 m/s i javlja se na deonici neposredno pre izliva (od šahta 30 do izliva).
Javlja se preopterećenost najnizvodnije deonice u dužini od 500 m u vidu 100% popunjenosti i izlivanja vode iz kolektora. Predlaže se povećanje propusne moći preopterećene deonice.

## Slide 23: Kritična deonica sliva 16 – simulacija toka

## Slide 24: HVALA NA PAŽNJI!