## Slide 1: 17. Сусрет студената хидротехнике
Умирујући базени степенастих брзотока
Београд, децембар 2019.
Предавач:
маст. инж. грађ. Милица Ковачевић
mkovacevic@ephydro.com
Грађевински факултет
Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство

## Slide 2
Примењена методологија и опис инсталације
Приказ и анализа резултата моделских испитивања
Примена добијених резултата
Одређивање димензија умирујућег базена бране ”Лопатница”
Закључак и препоруке за даља истраживања
Сусрет студената хидротехникe
САДРЖАЈ
Садржај рада
Београд, децембар 2019.
Notes: Након што вас уведем у причу, у првом делу презентације ћу рећи нешто о коришћеној методологији и физичком моделу на ком сам радила испитивања.
Даље, следи приказ, анализа и примена резултата.
Уз постојећу литературу и на основу мерења на експерименталној инсталацији, дате су препоруке за одређивање димензија и положаја средишних блокова, као и за одређивање дужине умирујућег базена након степенастог брзотока.
Резултати ове анализе су примењени за димензионисање умирујућег базена бране „Лопатница“.
На крају рада је изведен закључак и дати су предлози за даља истраживања.

## Slide 3
Сусрет студената хидротехникe
САДРЖАЈ
Брана „Longtan“ у Кини
Београд, децембар 2019.
Notes: Сви смо некад видели брану. Иза ње се формира језеро и, осим што лепо изгледа, оно има више намена. Поред производње електричне енергије и водоснабдевања, једна од тих намена је и прихватање поплавног таласа. Међутим, дешава се да падне велика количина кише или се снег са планина брзо отопи, а језеро није довољно велико да прими сву ту воду. Задатак нас хидраша је да смислимо решење да се тај вишак воде безбедно и контролисано спроведе у низводно корито реке.

## Slide 4
УВОД
Београд, децембар 2019.
Сусрет студената хидротехникe
Примена ваљаног бетона
Степенасти брзоток
Умирујући базен
Досадашња истраживања за базене са средишним блоковима
Степенасти брзоток као део евакуационог органа
Брана „Willow Creek“, Орегон, САД
Notes: Један од типова брана су гравитационе бетонске бране које се све чешће праве од ваљаног бетона. Овај бетон је врло круте конзистенције и транспортује се, разастире и збија механизацијом за насуте бране. На сликама је приказано:
Уграђује се у релативно танким хоризонталним слојевима и зато је код оваквих решења степенасти брзоток постао стандардни објекат за евакуацију великих вода
Млаз у бурном режиму течења, након брзотока, улази у умирујући базен (слапиште) који је најчешће коришћени тип умиривача енергије.
Да би умирујући базен вршио своју улогу, неопходно је да се вртложни ваљак хидрауличког скока формира унутар базена за рачунски проток и за све мање протоке.
На тај начин, вода се безбедно спроводи низводно од бране уз минимални ризик од ерозије корита реке.
Блокови служе за стабилизацију хидрауличког скока у базену, а сила која делује на контуру блока омогућава скок са мањом спрегнутом дубином у односу на базен без блокова.
Међутим, искуства на постојећим објектима и моделима указују на потребу да се димензије и положај средишних блокова битно измене у односу на базене након брзотока са глатким дном.

## Slide 5
Београд, децембар 2019.
ОПИС ИНСТАЛАЦИЈЕ
МОДЕЛСКА ИСПИТИВАЊА УМИРУЈУЋИХ БАЗЕНA СТЕПЕНАСТИХ БРЗОТОКА
Сусрет студената хидротехникe
Notes: У оквиру мастер рада,ова методологија је примењена приликом испитивања на експерименталној инсталацији умирујућег базена у Хидрауличкој лабораторији Института за Хидротехнику Грађевинског Факултета Универзитета у Београду

## Slide 6
МЕТОДОЛОГИЈА
ОПИС КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ
Сусрет студената хидротехникe
Детекција линије нивоа:
  ПОДЕШАВАЊЕ ПАРАМЕТАРА КАМЕРЕ
  СНИМАЊЕ ЛИНИЈЕ НИВОА У УМИРУЈУЋЕМ БАЗЕНУ МОДЕЛА
  ОБРАДА ПОДАТАКА
Београд, децембар 2019.
Технике рачунарске обраде фотографије
Метода развијена на нашем факултету
Notes: Технике обраде фотографије представљају релативно нов приступ при анализи положаја слободне површине воде. У оквиру мастер рада коришћена је метода развијена на Грађевинском факултету Универзитета у Београду.
Линија нивоа у умирујућем базену модела на коме су вршена испитивања је снимана камером, и добијена уз помоћ рачунарске обраде фотографије.
ПРИМЕНА МЕТОДЕ НА МОДЕЛСКИМ ИСПИТИВАЊИМА УМИРУЈУЋИХ БАЗЕНA СТЕПЕНАСТИХ БРЗОТОКА
+ СНИМАК

## Slide 7
Испитано 12 варијанти умирујућег базена (комбинација малих и великих, само велики зуби)
Детектована линија нивоа обрадом снимка
Анализирана ефикасност умирујућег базена
ИСПИТИВАЊА
ПРИМЕНА СРЕДИШНИХ БЛОКОВА КОД УМИРУЈУЋИХ БАЗЕНA СТЕПЕНАСТИХ БРЗОТОКА
Београд, децембар 2019.
Сусрет студената хидротехникe

## Slide 8
Средње и максималне дубине дуж хидрауличког скока
Стандардна девијација
Дужина хидрауличког скока
Низводна (спрегнута) дубина
Стабилност хидрауличког скока
Оцена турбуленције
КРИТЕРИЈУМИ ЗА МЕРУ ЕФИКАСНОСТИ БАЗЕНА
Београд, децембар 2019.
Сусрет студената хидротехникe
ИСПИТИВАЊА
Notes: Техникама обраде фотографије добијене су средње и максималне дубине дуж хидрауличког скока и израчуната је стандардна девијација
Величине које смо мерили на само инсталацији су:

## Slide 9
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
  Испитано и упоређено 12 варијанти умирујућих базена са средишним блоковима при протоцима од , , и
РЕЗУЛТАТИ
Београд, децембар 2019.
Сусрет студената хидротехникe
  За изабране повољније варијанте урађена додатна моделска испитивања при протоцима , , и
Усвојена варијанта 10 са једним редом од 7 великих зуба на растојању од 21cm од последњег степеника брзотока
Notes: Сам програм даје и могућност мерења---- добијања
Средње, минималне и максималне дубине дуж хидрауличког скока при протицају 30 𝐿/𝑠

## Slide 10
ПРИМЕНА РЕЗУЛТАТА
СА МОДЕЛА НА РЕАЛАН ОБЈЕКАТ
Потребно је изабрати бездимензионалне величине преко којих ће се резултати истраживања са моделу пребацити на реалан објекат
Основни параметри хидрауличког скока су:
  Узводна дубина - према поступку (Boes & Hager, 2003)
  Фрудов број улазне струје -
  Низводна (спрегнута) дубина:
    Мерено
    Снимљено
Београд, децембар 2019.
Сусрет студената хидротехникe
Notes: Усвојају се бездимензионалне величине преко којих ће се резултати истраживања на моделу искористити за реалан објекат (за одређивање положаја и висине блокова и дужину умирујућег базена након степенастог брзотока)
Фрудов број улазне

## Slide 11
ПРИМЕНА РЕЗУЛТАТА
РЕГРЕСИОНА АНАЛИЗА
Варијанта 10 умирујућег базена: зависност
Chart: Fr [-]
| 63.345199738459868 | 59.577038500282114 | 55.909823812929638 | 52.472232597138877 | 49.31711563833062 | 46.428309480785757 | 43.805975296099852 | 41.422423853239934
 | 4.0146 | 4.5253 | 4.6784 | 4.9737 | 4.75 | 5.186 | 5.2643 | 6.0652
Београд, децембар 2019.
Сусрет студената хидротехникe
Notes: Добијени подаци су искоришћени за добијање зависности између бездимензионалних величина: Фрудовог броја, , и односа дужине хидрауличког скока,, и низводне коњуговане дубине, ,
H2 снимљено
Добијени подаци су искоришћени за добијање зависности између бездимензионалних величина: Фрудовог броја, 𝐹𝑟, и односа дужине хидрауличког скока, 𝐿_𝑆, и низводне коњуговане дубине, ℎ_2,
Х2 снимљено

## Slide 12
Chart: Fr [-]
| 63.345199738459868 | 59.577038500282114 | 55.909823812929638 | 52.472232597138877 | 49.31711563833062 | 46.428309480785757 | 43.805975296099852 | 41.422423853239934
 | 0.87817 | 0.88298 | 0.85653 | 0.8692 | 0.84702 | 0.8516 | 0.8476 | 0.81471
ПРИМЕНА РЕЗУЛТАТА
ХИДРАУЛИЧКИ СКОК У УМИРУЈУЋЕМ БАЗЕНУ СА ЈЕДНИМ РЕДОМ ЗУБА
Додатни умиривачи енергије смањују потребну низводну дубину
Прилагођавамо једначину за класичан умирујући базен без зуба, коришћењем резултата са модела за варијанту 10:
Београд, децембар 2019.
Сусрет студената хидротехникe
Notes: Обзиром да је један од разлога коришћења базена са додатним умиривачима та што они смањују потребну низводну спрегнуту дубину што значи да ће иста бити нешто мања од оне која се добија решавањем једначине.
Да бисмо прилагодили једначину за случај базена са зубима додат јој је још један члан који зависи од Фрудовог броја, односно:
Зависност је одређена уз помоћ резултата моделских испитивања и добијени су резултати приказани на слици
Обзиром да је један од разлога коришћења базена са додатним умиривачима та што они смањују потребну низводну спрегнуту дубину што значи да ће иста бити нешто мања од оне која се добија решавањем једначине.
Да бисмо прилагодили једначину за случај базена са зубима додат јој је још један члан 𝑘 који зависи од Фрудовог броја, односно:
ℎ_2=ℎ"=𝑘(𝐹𝑟)[ℎ_1/2(−1+√(1+8𝐹𝑟))]
Зависност 𝑘(𝐹𝑟) је одређена уз помоћ резултата моделских испитивања и добијени су резултати приказани на слици

## Slide 13
ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ
ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ УМИРУЈУЋЕГ БАЗЕНА НА БРАНИ ЛОПАТНИЦА
Брана ”Лопатница” се налази на профилу “Бела стена” у близини Краљева
Главни евакуациони орган бране је прелив са степенастим брзотоком ширине
Излазни део главног евакуационог органа је умирујући базен са средишним блоковима
Димензије базена су одређене на основу зависности добијених моделским испитивањима
100.62 | 0.28 | 75.22 | 0.887 | 2.93 | 3.56 | 359.0 | 3.03 | 11.0 | 3.80
100.62 | 0.28 | 75.22 | 0.887 | 2.93 | 3.56 | 359.0 | 3.03 | 11.0 | 3.80
Београд, децембар 2019.
Сусрет студената хидротехникe

## Slide 14
ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ
ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ СРЕДИШНИХ БЛОКОВА
Ширина, дужина и растојање између зуба су одређени доследно USBR препоруци за базен типа III (Peterka, 1978)
Усвојено 13 средишних блокова
Београд, децембар 2019.
Сусрет студената хидротехникe
Висина средишних блокова:
модел
Брана „Лопатница“
модел
Брана „Лопатница“
Растојање зуба од последњег степеника брзотока:

## Slide 15
ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК
Постоје USBR препоруке за базен типа III са средишним блоковима, након глатког брзотока (Петерка, 1978)
Након степенастог брзотока, не постоје препоруке у доступној литератури за димензионисање умирујућих базена са средишним блоковима
Истраживањем се дошло до закључка да је за израчунат Фрудов број улазне струје, однос дужине базена и низводне дубине већи од вредности коју препоручује USBR за базен типа III након глатког брзотока
Умирујући базени након степенастог брзотока са средишним блоковима као додатним умиривачима енергије, још увек нису довољно истражени
Због своје специфичности, препоручује се да се ураде додатна, детаљна моделска испитивања
Треба испитати још варијанти базена, са различитим распоредом као и висином средишних блокова
Београд, децембар 2019.
Сусрет студената хидротехникe
Notes: Хидраулички скок се образује у умирујућем базену и карактерише га:
  висок степен осцилација слободне површине
  интензивна турбуленција и аерација
Хидрауличке карактеристике тока се тешко могу описати једначинама и испитују се на физичком моделу
Примена средишних блокова омогућава ефикасније умирење енергије и мање димензије базена у односу на базен без блокова
Постоје USBR препоруке за базен типа III са средишним блоковима, након глатког брзотока (Петерка, 1978)
Након степенастог брзотока, не постоје препоруке у доступној литератури за димензионисање умирујућих базена са средишним блоковима
Применом методе базиране на техикама обраде фотографије долази се до линије слободне површине воде дуж хидрауличког скока
Испитано је 12 варијанти умирујућег базена на инсталацији
За усвојене критеријуме ефикасности базена изабрана је најповољнија
Регресионом анализом су добијене зависности за одређивање положаја и висине средишних блокова као и за дужину умирујућег базена
Зависности су примењене при димензионисању умирујућег базена бране „Лопатница“
За израчунат Фрудов број улазне струје, однос дужине базена и низводне дубине је већа од вредности коју препоручује USBR за базен типа III након глатког брзотока
Умирујући базени након степенастог брзотока са средишним блоковима као додатним умиривачима енергије, још увек нису довољно истражени
Због своје специфичности, препоручује се да се ураде додатна, детаљна моделска испитивања
Треба испитати још варијанти базена, са различитим распоредом као и висином средишних блокова

## Slide 16: 17. Сусрет студената хидротехнике
Умирујући базени степенастих брзотока
Београд, децембар 2019.
Предавач:
маст. инж. грађ. Милица Ковачевић
mkovacevic@ephydro.com
Грађевински факултет
Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство