## Slide 1: KALIBRACIJA SONDE ZA PRITISAK VEŽBA 2.1
Ana Ćulafić 124/04

## Slide 2: SADRŽAJ
UVOD
EKSPERIMENTALNA INSTALACIJA
POSTUPAK MERENJA
OBRADA REZULTATA
ZAKLJUČAK

## Slide 3: UVOD
CILJ VEŽBE JE KALIBRISANJE DRUCK SONDE ZA PRITISAK POMOĆU EKSPERIMENTALNE INSTALACIJE, ČIME SE DOBIJA KALIBRACIONA KRIVA.
KALIBRACIJA JE PROCES KOREKCIJE MERNOG INSTRUMENTA RADI POSTIZANJA ŠTO VEĆE TAČNOSTI, NJOME SE SMANJUJU SISTEMATSKE GREŠKE.
KALIBRACIONA KRIVA JE REZULTAT KALIBRACIJE

## Slide 4
EKSPERIMENTALNA INSTALACIJA

## Slide 5
POJAČIVAČ I VOLTMETAR
EKSPERIMENTALNA INSTALACIJA

## Slide 6: POSTUPAK MERENJA
ISPUSTITI VAZDUH IZ SONDE
PRIKLJUČITI KONEKTOR, POJAČIVAČ I VOLTMETAR
PODESITI NULU SONDE
PODESITI POJAČANJE ZA MAKSIMALNI OPSEG PRITISKA
OČITATI U VIŠE PROMENA VISINU VODENOG STUBA I NAPON NA VOLTMETRU

## Slide 7
EKSPERIMENTALNA INSTALACIJA

## Slide 8: OBRADA REZULTATA VRŠI SE U EXCEL-U
redni broj | Hmer [cm] | Hrac [cm] | δ treh (H) [%] | δ max [%] | p [Pa] | prac [Pa] | δ treh (p) [%]
1 | 5.74 | 6.00 | -4.58 | -4.58 | 562.09 | 587.79 | -4.57
2 | 6.74 | 6.82 | -1.21 | -1.21 | 660.01 | 667.91 | -1.20
3 | 8.74 | 8.72 | 0.22 | 0.22 | 855.86 | 853.90 | 0.23
4 | 10.74 | 10.74 | 0.02 | 0.02 | 1051.71 | 1051.33 | 0.04
5 | 15.74 | 15.65 | 0.59 | 0.59 | 1541.33 | 1532.04 | 0.60
6 | 20.74 | 20.62 | 0.60 | 0.60 | 2030.95 | 2018.47 | 0.61
7 | 25.74 | 25.58 | 0.61 | 0.61 | 2520.57 | 2504.89 | 0.62
8 | 30.74 | 30.55 | 0.61 | 0.62 | 3010.20 | 2991.32 | 0.63
9 | 35.74 | 35.58 | 0.45 | 0.45 | 3499.82 | 3483.48 | 0.47
10 | 40.74 | 40.90 | -0.39 | -0.39 | 3989.44 | 4004.24 | -0.37
11 | 45.74 | 45.98 | -0.53 | -0.53 | 4479.06 | 4502.12 | -0.51
redni broj | Hmer [cm] | Hrac [cm] | δ treh (H) [%] | δ max [%] | p [Pa] | prac [Pa] | δ treh (p) [%]
1 | 5.73 | 5.72 | 0.19 | 0.19 | 561.11 | 559.99 | 0.20
2 | 6.73 | 6.79 | -0.97 | -0.97 | 659.03 | 665.33 | -0.96
3 | 8.73 | 8.75 | -0.17 | -0.17 | 854.88 | 856.26 | -0.16
4 | 10.73 | 10.80 | -0.69 | -0.69 | 1050.73 | 1057.83 | -0.68
5 | 15.73 | 15.70 | 0.17 | 0.17 | 1540.35 | 1537.44 | 0.19
6 | 20.73 | 20.72 | 0.04 | 0.04 | 2029.97 | 2028.70 | 0.06
7 | 25.73 | 25.53 | 0.77 | 0.78 | 2519.59 | 2499.69 | 0.79
8 | 30.73 | 30.70 | 0.08 | 0.08 | 3009.22 | 3006.14 | 0.10
9 | 35.73 | 35.72 | 0.02 | 0.02 | 3498.84 | 3497.40 | 0.04
10 | 40.73 | 40.79 | -0.15 | -0.15 | 3988.46 | 3993.72 | -0.13
11 | 45.73 | 45.80 | -0.15 | -0.15 | 4478.08 | 4483.96 | -0.13

## Slide 9
Chart: Rezultati Kalibracije
| 0 | 0.2080000000000001 | 0.58500000000000041 | 0.98299999999999998 | 1.93 | 2.9 | 3.8299999999999987 | 4.83 | 5.8 | 6.78 | 7.7480000000000002
mereno | 5.73 | 6.73 | 8.73 | 10.73 | 15.73 | 20.73 | 25.73 | 30.73 | 35.73 | 40.73 | 45.73
Chart: Rezultati Kalibracije
| 0 | 0.2080000000000001 | 0.58499999999999996 | 0.98299999999999998 | 1.9300000000000008 | 2.9 | 3.8299999999999987 | 4.83 | 5.8 | 6.78 | 7.7480000000000002
mereno | 561.1068 | 659.0312 | 854.88 | 1050.7288 | 1540.3508 | 2029.9728 | 2519.5948 | 3009.2168 | 3498.8388 | 3988.4609 | 4478.0829
H=A*U+B
P=C*U+D

## Slide 10
Chart: Rezultati Kalibracije
| 0 | 0.14000000000000001 | 0.46500000000000002 | 0.81 | 1.6500000000000001 | 2.5 | 3.3499999999999988 | 4.2 | 5.0599999999999996 | 5.9700000000000024 | 6.84
mereno | 5.74 | 6.74 | 8.74 | 10.74 | 15.74 | 20.74 | 25.74 | 30.74 | 35.74 | 40.74 | 45.74
Chart: Rezultati Kalibracije
| 0 | 0.14000000000000001 | 0.46500000000000002 | 0.81 | 1.6500000000000001 | 2.5 | 3.3499999999999988 | 4.2 | 5.0599999999999996 | 5.9700000000000024 | 6.84
mereno | 562.0861 | 660.0105 | 855.8593 | 1051.7081 | 1541.3301 | 2030.9521 | 2520.5741 | 3010.1961 | 3499.8181 | 3989.4401 | 4479.0621
H=A*U+B
P=C*U+D

## Slide 11
Chart: Relativne greške merenja
| 5.73 | 6.73 | 8.73 | 10.73 | 15.73 | 20.73 | 25.73 | 30.73 | 35.730000000000011 | 40.730000000000011 | 45.730000000000011
Etren | 0.19197 | -0.96559 | -0.17417 | -0.69021 | 0.17235 | 0.044863 | 0.77112 | 0.082688 | 0.021271 | -0.15207 | -0.15177
Emax | 0.19234 | -0.96559 | -0.17417 | -0.69021 | 0.17264 | 0.044883 | 0.77712 | 0.082756 | 0.021275 | -0.15207 | -0.15177
Chart: Relativne greške merenja
| 5.74 | 6.74 | 8.74 | 10.74 | 15.74 | 20.74 | 25.74 | 30.74 | 35.74 | 40.74 | 45.74
Etren | -4.5819 | -1.2062 | 0.21825 | 0.023743 | 0.58926 | 0.60029 | 0.60703 | 0.61158 | 0.45132 | -0.38697 | -0.53083
Emax | -4.5819 | -1.2062 | 0.21873 | 0.023749 | 0.59276 | 0.60391 | 0.61074 | 0.61534 | 0.45336 | -0.38697 | -0.53083

## Slide 12: ZAKLJUČAK
KALIBRISANJE INSTRUMENTA JE NEOPHODNO RADI DOBIJANJA ŠTO TAČNIJIH I POUZDANIJIH REZULTATA , IAKO ČESTO PREDSTAVLJA NAPORAN I DUGOTRAJAN PROCES.

## Slide 13: HVALA NA PAŽNJI!!!!