## Slide 1: KALIBRACIJA DIFERENCIJALNE SONDE ZA PRITISAK
Student: Milan Kalajdžić
Br. indeksa: 346/05

## Slide 2: Sadržaj
Šta je to kalibracija i zašto kalibrišemo?
Postupak izrade zadatka
Rezultati mjerenja
Primjena u praksi

## Slide 3: Kalibracija
Kalibracija je posupak pomocu kojeg se uspostavlja odnos između vrijednosti koje prikazuje mjerni aparat i stvarne vrijednosti
∆H[cm] = ƒ(U [V])
Smanjenje sistematske greške
Provjera podataka koje nam je dao proizvođač

## Slide 4: Sonda
Tip sonde: validyne dp215tl

## Slide 5: Princip rada sonde
Mjeri razliku pritisaka pomoću deformacije membrane
Različite debljine
membrane

## Slide 6: Instalacija

## Slide 7: Rezultati mjerenja
Redni broj mjerenja | Razlika nivoa [cm] | Napon [V]
1 | 1 | 1
2 | 3 | 8
3 | 5 | 16
4 | 10 | 38
5 | 12 | 46
6 | 15 | 59.5
7 | 17 | 68
8 | 20 | 80
9 | 22 | 88
10 | 25 | 100

## Slide 8: Dijagram zavisnosti napona od pritiska
Chart: Napon [mV]
| 1 | 8 | 16 | 38 | 46 | 59.5 | 68 | 80 | 88 | 100
Mjerene vrijednosti | 97.9789 | 293.9368 | 489.8947 | 979.7894 | 1175.7472 | 1469.6841 | 1665.6419 | 1959.5787 | 2155.5366 | 2449.4734

## Slide 9: Dijagram zavisnosti napona od promjene nivoa
Chart: Napon [mV]
| 1 | 8 | 16 | 38 | 46 | 59.5 | 68 | 80 | 88 | 100
 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25

## Slide 10: Zavisnosti
Pritisak od napona
P=23.38*U+9.38
Razlika nivoa od napona
∆ H=0.238*U+0.096

## Slide 11: Primjena u praksi
Provjera Q-H krive pumpe
Određivanje keficjenta trenja λ

## Slide 12: Zaključak
Chart: Napon [mV]
| 1 | 8 | 16 | 38 | 46 | 59.5 | 68 | 80 | 88 | 100
Mjereno | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25
Računsko | 1.1962 | 2.8671 | 4.7767 | 10.0281 | 11.9377 | 15.1601 | 17.1891 | 20.0535 | 21.9631 | 24.8275

## Slide 13: Hvala na pažnji