## Slide 1: MERENJA U HIDROTEHNICI
VEŽBA BR:1
ANALIZA GREŠAKA U MERENJU
Student: Aleksandra Topalović 129/07
Asistent: Nemanja Branisavljević
Profesor: Dušan Prodanović

## Slide 2: Uvod
Pri merenju su greske neminovne.
U vežbi su određene:
-statističke karakteristike serije merenja
-apsolutna greška
-relativne greške
Jedan od ciljeva:prepoznavanje slučajne greške, kao i sistematske i grube,ako postoje.

## Slide 3: Teorijske osnove
Definisanje neodređenosti:
ϕ=ϕ,sr ± δϕ
Pri čemu je: ϕ-merena veličina
ϕ,sr-najverovatnija procena merene veličine
δϕ-neodređenost merne veličine(standardna greška srednje vrednosti)
ϕ,sr=1/N*Σϕi
δϕ=σϕ/sqrt(N)
σϕ-standardna devijacija

## Slide 4: Greške pri merenju
1)Slučajne greške-neizbežne su,smanjuju se ponavljanjem mernog postupka više puta
II)Sistematske greške-rezultati merenja mogu da se poprave ukoliko se greška prepozna
III)Grube greške-usled nepažljivog merenja korišćenjem neadekvatne opreme, merenje se ponavlja

## Slide 5: Postupak izrade vežbe
U jednom potezu se sipa voda iz česme u posudu određene zapremine, i to do određene crte.Zatim se ta posuda meri na elektronskoj vagi sa rezolucijom od 0,001 kg i beleži izmerena masa.Postupak merenja je ponovljen 25 puta za dva slučaja:
-kad student pažljivo drži čašu za obod
-kad student drzi stisnuto čašu(sa sistematskom greškom)

## Slide 6: Obrada rezultata merenja
1)Statistički parametri:srednja vrednost, standardna devijacija,maksimalna i minimalna vrednost, standardno odstupanje srednje vrednosti
2)Apsolutna greska merenja u odnosu na stvarnu merenu vrednost
3)Relativna greška merenja u odnosu na srednju vrednost merenja, maksimalnu i minimalnu vrednost

## Slide 7: Grafički prikaz
Chart: Dijagram odstupanja od srednje vredosti
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Merene vrednosti | 0.398 | 0.445 | 0.442 | 0.47 | 0.457 | 0.465 | 0.458 | 0.457 | 0.448 | 0.456 | 0.467 | 0.449 | 0.454 | 0.482 | 0.457 | 0.458 | 0.456 | 0.464 | 0.449 | 0.455 | 0.439 | 0.465 | 0.469 | 0.468 | 0.479
Srednja vrednost | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628 | 0.45628

## Slide 8: Grafik empirijske i teorijske raspodele
Chart: Prikaz empirijske i teorijske raspodele
fe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2
ft | 0.47038 | 1.2839 | 2.6743 | 4.2503 | 5.1546 | 4.7701 | 3.3684 | 1.815 | 0.74624 | 0.23413

## Slide 9
KRAJ
HVALA NA PAŽNJI