## Slide 1: - мерења у хидротехници – Тема: Калибрација сонди за притисак
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАНДИДАТ:
Филип Станић 605/14

## Slide 2: Садржај излагања
Увод – циљ мерења
Поступак мерења
Aнализа резултата мерења
Закључак

## Slide 3: Увод
Циљ задатка:
Мерење висине воденог стуба помоћу капацитивне сонде и поређење резултата са директно измереним вредностима
Апаратура:
  Инсталација
  Сонда за мерење нивоа
  течности
  Фреквенциометар
Notes: Циљ рада је био да се анализира средњи ток Јадра, у смислу провере транспортне способности и потенцијалних деформација

## Slide 4: Поступак мерења
Калибрација
Мерeње фреквенције у 10 тачака по дубини
Конвертовање фреквенције у висину воденог стуба (функционална зависност)
Поређење са директно измереним вредностима висине воденог стуба
Notes: Циљ рада је био да се анализира средњи ток Јадра, у смислу провере транспортне способности и потенцијалних деформација

## Slide 5: Поступак мерења
Калибрација:
  Дефиниција: Скуп поступака којима се успоставља однос између вредности величина које показује инструмент и одговарајућих вредности остварених еталоном.
  Подешавање сонде: Максимална и минимална вредност висине воденог стуба треба да буду на границама дозвољеног опсега сонде
  Одређивање коефицијената функционалне зависности између H [mm] и f [Hz] (кубна парабола)
Chart: Kalibracija sonde H(f)
| 1.3049999999999988 | 1.327 | 1.353 | 1.395 | 1.468 | 1.577 | 1.6850000000000001 | 1.843 | 2.0419999999999998 | 2.2829999999999999
Kalibracija sonde H(f) | 167.28 | 188.46 | 221.73 | 266.91 | 338.91 | 419.46 | 509.37 | 590.55 | 662.82 | 735
Notes: Циљ рада је био да се анализира средњи ток Јадра, у смислу провере транспортне способности и потенцијалних деформација

## Slide 6: Анализа резултата мерења
Chart: Apsolutne greške merenja
| 167.28 | 188.46000000000004 | 221.73000000000002 | 266.90999999999968 | 338.90999999999968 | 419.46000000000004 | 509.36999999999995 | 590.54999999999939 | 662.81999999999948 | 735
 | 1.7991 | 2.8779 | 0.96058 | 1.098 | 1.8018 | 8.9277 | 6.4107 | 2.182 | 3.0865 | 0.81075
Notes: Циљ рада је био да се анализира средњи ток Јадра, у смислу провере транспортне способности и потенцијалних деформација

## Slide 7
Постоје две врсте мерења:
  Апсолутно
    Тешко изводљиво
    Тачније
  Посредно
    Лакше изводљиво
    Мања тачност
Искусан инжењер, уз одговарајућу мерну опрему и прецизну калибрацију, може свести грешке при посредном мерењу на минимум.
Закључак

## Slide 8: Хвала на пажњи