## Slide 1: Vežba 7: Merenje protoka u kanalu traserkom metodom baziranom na merenju provodnosti
Gradjevinski fakultet Beograd
Merenja u hidrotehnici
Nikola Janićijević 537/14

## Slide 2: Sadržaj
Cilj vežbe
Kalibracija sonde za merenje
Postavka aparature i mernih objekata na terenu
Način merenja
Rezultati merenja i njihova obrada
Zaključak

## Slide 3: Cilj vežbe
Određivanje protoka korišćenjem kuhinjske soli NaCl
Primenjena je metoda integracije koncentracije u vremenu
C
t
C0

## Slide 4: Kalibracija sonde za merenje
Priprema rastvora koncentracije 3 gr/l
Kako se dobija bazna elektroprovodnost Ecb
Dodavanje 1 ml pripremljenog rastvora

## Slide 5: Kalibraciona kriva
Chart: Kalibraciona kriva sonde za merenje
| 396 | 417 | 430.5 | 444 | 455 | 468 | 480 | 492 | 504 | 516
 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54

## Slide 6: Moguće grške pri kalibraciji
Neprecizno korišćenje pipete
Loše napravljen rastvor soli
Pogršno izmerena količina vode

## Slide 7: Postavka aparature na terenu

## Slide 8: Način merenja
Pre početka merenja treba:
Isprogramirati sondu
Proceniti protok
Odmeriti količine trasera
Tok merenja:
Upušta se pripremljeni rastvor izmedju preliva i sonde
Podaci se prikupljaju na računaru i prati se da li postoji talas povećane elektroprovodnosti

## Slide 9: Rezultati merenja
Chart: Rezultati merenja elektroprovodnosti

## Slide 10: Obrada rezultati merenja
Rezultati merenja se filtriraju linearnim moving average filtrom
Zatim se protok računa preko izraza:
Integral se rešava numerički
Način bacanja | M [ g ] | Ic [g s/L] | Q [ L/s ]
Nerastvorena | 30 | 26,55 | 1,13
Rastvorena | 30 | 23,17 | 1,30
Nerastvorena | 50 | 56,19 | 0,89
Rastvorena | 50 | 34,43 | 1,45
Nerastvorena | 70 | 69,62 | 1,01
Rastvorena | 70 | 21,04 | 3,33

## Slide 11: Zaključak
Metoda je jako osetljiva na greške
Jako je bitan izbor mernog mesta
Konstantna bazna elektropovodljivost
Najupotrebljivija je za planinske tokove
Jednostavno se dolazi do protoka
Metoda je jako ekonomična

## Slide 12
Hvala na pažnji !!!